ООО «Алтайгипрозем»

Генеральный план МО Беш-Озекское СП

Шебалинского района Республики Алтай

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 2

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

Заказчик:   Администрация Шебалинского района Республики Алтай

Контракт:   № 3 от 28 июля 2008 года

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор                                                                                                  Г.Н. Бахуров

Начальник 2 производственного отдела                                                                     Г.Я.Сизова

Архитектор                                                                                                           Ж. Ю. Козырева

Инженерная инфраструктура-инженер 2 категории                                          Н.О.Литвинова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕШ-ОЗЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.	7

2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	7

2.2. Задачи по развитию транспортной инфраструктуры	8

2.3. Задача улучшения экологического благополучия	8

2.4. Задача повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры	10

2.5. Общие задачи в жилищной сфере и в сфере социального и культурно-бытового обслуживания	10

2.6. Задачи по развитию системы зеленых насаждений	11

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ БЕШ-ОЗЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон	12

3.1.1. Архитектурно-пространственные решения	12

3.1.2. Планировочная организация территории. Функциональное зонирование	13

3.2. Жилищная сфера	16

3.3. Социальная сфера	17

3.4. Производственная сфера	20

3.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	20

3.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	22

3.7. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	22

3.7.1. Водоснабжение	22

3.7.2. Водоотведение (канализация)	26

3.7.3. Теплоснабжение	28

3.7.4. Газоснабжение	29

3.7.5. Электроснабжение	29

3.7.6. Связь и информация	31

3.8. Мероприятия по охране окружающей среды	31

3.8.1. Зоны с особыми условиями использования	31

3.8.2. Санитарно-защитные зоны	32

3.8.3. Водоохранные зоны	33

3.8.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	33

3.8.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	34

3.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	34

3.8.7. Мероприятия по охране водной среды:	35

3.8.8. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:	35

3.8.9. Мероприятия по санитарной очистке:	36

3.9. Мероприятия по охране объектов культурного значения	36

3.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. мероприятия по гражданской обороне	42

3.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	42

3.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	43

3.11. Предложения по упорядочению границ населенного пункта	46

3.12. Основные технико-экономические показатели генерального плана Беш-Озекского сельского поселения	46

3.13. План реализации мероприятий первой очереди строительства	49

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
|  | Обосновывающая часть |
| 1 | План современного использования и комплексной оценки территории села Беш-Озек (опорный план), м 1:5 000. |
|  | Утверждаемая часть – основная |
| 3 | Схема генерального плана в границах Беш-Озекского сельского поселения, м 1:25 000. |
| 4 | Генеральный план села Беш-Озек (основной чертёж), м 1:2 000. |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Беш-Озек, м 1:5 000. |
| 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Беш-Озек, м 1:5 000. |
| 7 | Схема функционального зонирования села Беш-Озек, м 1:5 000. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ территориального планирования «Генеральный план Беш-Озекского сельского поселения» разработан на основании Муниципального контракта№ 3 от 28 июля 2008 года.

Решения проекта ориентированы на принятый в декабре 2004 года Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития Шебалинского района и Беш-Озекского сельского поселения, сформулированными в комплексных программах социально-экономического развития.

Генеральный план разработан одновременно и в тесной связи с проектом «Схема территориального планирования Шебалинского района республики Алтай».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2012 - 2016, и расчётный срок – 2012 - 2031 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект генерального плана Беш-Озекского сельского поселения разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке м 1:2000. Съемка 2009 года.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Беш-Озекского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в генеральном плане Беш-Озекского сельского поселения определены основные задачи.

Стратегическая задача генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в селе. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество сельской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и окружающую среду, привлекательность и узнаваемость населённого пункта, надежность всех инженерных инфраструктур, усиление позиций в районе.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:

- Разработка стратегических направлений градостроительной деятельности Беш-Озекского сельского поселения до 2032 года;

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды Беш-Озекского сельского поселения – на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов, а также зонирование территории населённого пункта в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Одной из главных методических позиций градостроительного развития Беш-Озекского поселения является ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения, формирование проектных предложений на основе исторических, природных и архитектурно планировочных особенностей;

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения Беш-Озекского поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕШ-ОЗЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Сохранение индивидуального, неповторимого облика сельского поселения. Это связано, прежде всего, с сохранением исторического наследия. В последние годы утрачиваются характерные элементы сельской среды. В генеральном плане необходимо рассматривать не отдельные элементы, а их суммарный эффект, обеспечивающий сохранение многообразия сельской среды поселения.

2. Существенное повышение эффективности использования сельской среды путем застройки ранее не освоенных земель, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры.

3. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного строительства на основе градостроительного освоения под застройку новых, свободных от застройки территорий, а также повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.

4. При градостроительном освоении новых территорий и реконструкции сложившейся застройки необходимо сохранение индивидуальности сельской среды, ценных природных ландшафтов и комплексов, представляющих неприкосновенный фонд благополучия будущих поколений.

5. Развитие и преобразование функциональной структуры села Беш-Озек в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций и отраслей экономики села: рекреационной, животноводческой, внешнего транспорта.

Задачи по развитию транспортной инфраструктуры

1. Установление местоположения и основных параметров объектов строительства транспортной инфраструктуры местного и федерального значения с учетом местоположения и параметров объектов строительства федерального и республиканского значения, в увязке с функциональным зонированием территорий;

2. Подготовка предложений по развитию объектов строительства транспортной инфраструктуры федерального и республиканского уровней для включения в федеральные и республиканские планы.

Задача улучшения экологического благополучия

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Специфика географического положения района, расположенного в наветренной части по отношению к таким крупным техногенным объектам, как Семипалатинский Испытательный Полигон, Байконур и Горно – Обогатительные Комбинаты Восточного Казахстана, способствует региональному и техногенному воздействию на окружающую среду Республики Алтай: радиоактивному, химическому (компоненты ракетных топлив) и тяжелометальному загрязнениям.

Радиоэкологическая ситуация на территории Шебалинского района определяется сочетанным воздействием природных и техногенных источников ионизирующего излучения. Ведущая роль принадлежит природным источникам, из которых более половины дозовой нагрузки создает радон и продукты его распада.

Как на всей территории района, и в поселении актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Есть несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных норм и правил, свалки и отвалы.

Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной высокого микробного загрязнения почвы. Отсутствие системы плановой очистки территорий от бытового мусора, как и отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

Село Беш-Озек испытывает  негативное воздействие от притоков р. Песчаная. Все наледи имеют гидрогенный характер, их распространение связано с особенностями руслового, как правило, многорукавного стока горных рек. Начало образования наледей – декабрь, максимальное развитие достигается в январе – феврале.

В селе Беш-Озек наледь развивается мозаично по протокам р. Шиверта и понижениям в рельефе, занимая обширные пойменные пространства в восточной части села. Активность наледи – высокая. Сооруженный 4-5 лет назад канал для отвода основного русла от села, достаточно эффективно регулирует летний речной сток, но не эффективен  в корректировке повышенного зимнего стока. Мощность наледи на ограждениях усадьб достигает 0,3-0,5 м., в зоне подтопления огороды, хозяйственные постройки, дороги.

Пораженность села по р. Шиверта составляет 73%. Обеспеченность пораженных участков защитными сооружениями – крайне низкая. Необходимо сооружение протяженных противоналедных валов по правому борту р. Шиверта, с целью перекрытия проток и понижений, направленных к селу и регулировки зимнего стока.

Затопление и подтопление земель, вызванные антропогенными факторами, приводят к переувлажнению почв, изменению физических и физико-химических свойств почв и грунтовых вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Таким образом, природные условия, планировочная структура сёл и хозяйственная деятельность оказывают в большей или меньшей степени негативное влияние на состояние окружающей среды, на санитарно-гигиенические условия проживания населения, что противоречит основным положениям устойчивого развития поселения.

Стратегической установкой генерального плана является обеспечение экологической безопасности территории и населения села при максимальном сохранении и восстановлении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации. Для этого необходимо решение следующих задач:

- Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

- Организация современной системы сбора и утилизации отходов.

- Предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

- Необходимо строительство новых и укрепление существующих противоналедных валов, чистка и углубление русел рек в проблемных местах.

- Демонтаж старого и строительство новых автомобильных и пешеходных  мостов.

- Создание благоприятных условий жизнедеятельности и охрана здоровья населения.

- Создание единой территориальной системы экологического мониторинга.

- Создание эффективной системы организации, управления и контроля в природоохранной деятельности поселения.

Задача повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры

Повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства села.

Общие задачи в жилищной сфере и в сфере социального и культурно-бытового обслуживания

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с  целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация льготного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2012-2016 гг.

Расчётный срок - 2012-2031 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания.

1. Удовлетворение потребности населения сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития сёл, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения.

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

4. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

5. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

Задачи по развитию системы зеленых насаждений

Целостное формирование непрерывной системы зеленых насаждений на основе сложившейся планировочной структуры ориентированной на основные сельские доминанты.

Развитие планировочной структуры зеленых насаждений:

- восстановление архитектурно-планировочными методами пространственной непрерывности природного комплекса путем формирования разветвленной системы зеленых «связок», объединяющих отдельные территории села с водными объектами, сохранение островных и полуостровных лесных массивов;

- формирование  водоохранных зон экологических коридоров по долинам рек;

- сохранение и организация новых объектов благоустройства в районах капитальной застройки;

- организация зеленых зон вокруг общественного центра села;

- методами озеленения подчеркнуть восстанавливаемую сложившуюся планировочную структуру и усилить ландшафтные доминанты;

- сохранение существующих видовых точек панорамного восприятия окружающих ландшафтов;

- изменение средствами благоустройства не только облика, но и экологической ситуации в целом на бывших (реконструируемых) промышленных и транспортных территориях.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ БЕШ-ОЗЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенного пункта поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки и их пойменные территории; крупные лесные массивы; горные склоны.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу поселения;

- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- относительно хорошего естественного прироста населения;

- сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- создание новых производственных предприятий

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Архитектурно - планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства улиц и  межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

- размещение объектов общественного назначения;

- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Планировочная организация территории. Функциональное зонирование

Село Бешпельтир  возникло в 1912 году . Сельский совет образован в 1920 году. В 1965 году село переименовано в Беш-Озек. Расположено село в месте слияния четырех рек (бол. Акем, Шиверта, Ниж. Кудаты, Верх Кудаты) с р. Песчаной. В селе проживают 730 человек.

Сёла данного типа характеризуются расположением вдоль береговых линий и свободной застройкой речной долины, без целенаправленной планировки улиц, и бессистемной постановкой домов - «где понравится». При свободной застройке постановку домов определяли условия местности: уровень грунтовых вод, возвышенность места, наличие достаточной территории для ведения сельского хозяйства. Кучевая застройка характеризовалась постановкой домов небольшими группами вокруг родового гнезда, то есть первого отчего родительского дома.

Слабое развитие уличной планировки было обусловлено и неразвитостью транспортной инфраструктуры, поскольку улицы обычно формировались при притрактовой застройке: дома ставились вдоль дороги. Существующие улицы узкие и извилистые. Таким образом, в селе Беш-Озек и сегодня сохранились древняя традиционная планировка и застройка, сохраняется разбросанная постановка домов по возвышенным местам в виде жилых островков между холмами и зелёными рощицами. Поэтому, несмотря на небольшое число жителей, село имеет большую территорию.

Всё это представляет своеобразие и сложность в архитектурно-планировочной организации села.

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас села Беш-Озек формируется улицами: Шебертинская, Почтовая, Центральная.

На территории села Беш-Озек выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной инфраструктуры

- зона транспортной инфраструктуры

- природно - рекреационная

- зона сельскохозяйственного использования

- зона спецназначения

- зона резервного фонда.

Жилая зона включает в себя территории, занимаемые жилыми домами. Проектируемая жилая зона размещается на месте существующей с упорядочением и уплотнением застройки, а также генеральным планом предлагается освоение новых свободных территорий на окраинах села. Это территория в западной части села, за р. Шиверта; таким образом застраиваются свободные территории и образуются новые улицы. Застройка предлагается только домами усадебного типа.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового назначения, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения. Зона исторически сложилась вдоль центральной оси села, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Генпланом предложено строительство СТО, шиномонтажной мастерской, мини цеха по производству пряжи, колбасного цеха, цеха малой мощности по переработке мяса в центральной части села.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры –представлена участком автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, проходящей через населённый пункт, сюда же входит и улично-дорожная сеть. На расчетный срок предлагается реконструировать все улицы, проезды в населённом пункте с доведением их геометрических параметров до параметров, отвечающих нормативным труб. Так же  предусмотрено строительство новой улично-дорожной сети в районах новой застройки.

Зона спецназначения включает  кладбище традиционного захоронения. Расширение кладбища предусмотрено проектом.

Природно - рекреационная зона – территории мест отдыха: скверы, лесные массивы в границах населённого пункта.

Зона сельскохозяйственного использования также представлена в Беш-Озек – это пастбища, сенокосы.

Зона акваторий представлена реками Песчаная, Бол. Акем, Шиверта, Ниж. Кудаты, Верх Кудаты и их протоками, прибрежно-защитными полосами и водоохранными зонами.

Зона резервного фонда – это территории перспективного освоения по генплану под жилое строительство.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ СЕЛА БЕШ-ОЗЕК

Таблица №1

| №№ п/п | Виды территориальных зон | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона В том числе: - индивидуальной жилой застройки усадебного типа | 61,41 61,41 | 26,81 |
| 2 | Общественно-деловая зона В том числе: - административно-делового назначения - социально-культурно-бытового назначения - торгового назначения - учебно-образовательного назначения - спортивного назначения - здравоохранения - придорожный сервис | 28,92 0,16 0,43 0,42 3,22 24,39 0,07 0,23 | 12,62 |
| 3 | Производственная зона В том числе: - пилорамы - коммунально-складского назначения - шиномонтажная мастерская - мини цех по производству пряжи - колбасный цех - Цех малой мощности по переработке мяса | 2,43 0,11 0,28 0,23 0,50 0, 53 0,78 | 1,06 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры В том числе: - ЛЭП, коридоры защитных разрывов | 0,78 0,78 | 0,36 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры (улич дорож сеть) | 11,69 | 5,10 |
| 6 | Рекреационная зона В том числе: - парки скверы - леса в черте населенного пункта | 13,27 6,85 6,42 | 5,79 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования В том числе: - сельскохозяйственных угодий | 54,10 54,10 | 23,62 |
| 8 | Зона специального назначения В том числе: - кладбище | 0 | 0 |
| 9 | Зона акваторий В том числе: - реки, водоёмы | 2,09 2,09 | 0,91 |
| 10 | Зона резервного фонда В том числе: - резервные территории для жилищного строительства | 7,79 7,79 | 3,40 |
| 11 | Прочие территории в границах населённого пункта | 46,56 | 20,33 |
|  | Итого земель населённого пункта | 229,04 | 100,0 |

Жилищная сфера

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные мероприятия для решения  проблем жилищной сферы в Беш-Озекском сельском поселении генеральным планом намечаются согласно поставленным задачам - это:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных и водоохранных зон;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с  целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию;

- наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2012-2016 гг.

Расчётный срок - 2012-2031 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  села Беш-Озек на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека и приведён в таблице № 2.

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица № 2

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.09 г | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | чел | 730 | 775 Прирост 45 | 949 Прирост 219 |
| Коэффициент семейности |  | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 250 | 264 | 317 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 8000 | 8840 | 12020 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗЗон -ветхие | дом/м2 | - - | - 18/549 | } 27/1167 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 250/8000 | 232/7451 | 223/6833 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 12/720 | 57/3420 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 10,9 | 20,0 | 20,0 |
| Территория застройки -усадебной | га | 69,2 | 2,8 проект | 11,5 проект |

В настоящее время в селе Беш-Озек  проживают 230 семей, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 3,2 чел. Средняя площадь 1 дома в существующей  усадебной застройке 32 м2. Обеспеченность жилым фондом составляет 10,9 м2 на человека.

Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята- 60 м2.

В селе Беш-Озек для размещения 69 новых индивидуальных жилых домов потребуется 14,3 га площади, в том числе: на первую очередь 12 домов - 2,8 га- при размере приусадебных участков 2000 м2.

Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса в течение расчетного срока.

Социальная сфера

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания на первую очередь до 2017 года и расчётный срок до 2032 года, перечень приведён в таблице № 3.

Решениями генерального плана в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью;

- реконструкция объектов.

На первую очередь согласно расчётам, приведённым в таблице № 3, необходимо строительство:

- детского ясли-сада на 50 мест;

- опорного пункта милиции

На расчётный срок проектом  предлагается строительство:

- магазина торговой площадью 40 м2;

- Культурно-досугового центра для молодежи на 80 мест.

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения.

| Таблица № 3 |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая вместимость | В том числе |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Намечаемых к строительству |
|  |  |  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Здание администрации сельсовета | 1 (объект) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Дом культуры | 80 мест на 1тыс. чел | 56 мест | 100 места | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Библиотека | 4,5-5 тыс. ед. хранения, 3-4 читательских мест на1000 чел | 3тыс. томов / 2 места | 4,5тыс томов / 3 места | 6,7 тыс томов/5 мест | 6,7 тыс томов/5 мест | - | - |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа | 100 % охват детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей-средним образованием (10-11 классы) не менее 180 мест на 1 тыс чел | 153 места | 174 мест | 174 | 174 | - | - |
| 5 | Детский сад | 85 % обеспеченности детей | 61 места | 61 мест | 20 | 20 | 50 мест | - |
| 6 | Опорный Пункт Милиции | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Фельдшерско Акушерский Пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Почта | По заданию | - | - | - | - | - | - |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазин | 300м2 на 1000 человек | 172 м2 | 172 м2 |  |  | - | 40 м2 |

Расчёты выполнены согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Производственная сфера

На территории села Беш-Озек проектом предусмотрено организовать следующие производства:

- Мини цех по производству пряжи

- Колбасный цех

- Цех малой мощности по переработке мяса

- Шиномонтажную мастерскую

Остальные производства ( пилорамы) сохраняются и развиваются на существующих площадках.

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Исключительно важную роль в обеспечении производственно-хозяйственного комплекса и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Беш-Озекское СП (как и в Шебалинском районе и всей Республике Алтай) играет автомобильный транспорт. Это практически единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в республике.

Внутренняя сеть автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании представлена региональными и местными автомобильными дорогами. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха») посредством которой осуществляется связь с районным и республиканскими центрами и соседними районами.

Расстояние до районного центра - 135 км.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена чёткая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная улица

- основные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Существующая автомобильная дорога общего пользования регионального значения проходит по центральной оси села. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений.

На расчетный срок предлагается реконструировать все улицы, проезды в населённом пункте с доведением их геометрических параметров до параметров, отвечающих нормативным.

В стеснённых условиях реконструкции ширину улиц в красных линиях возможно принять только 14 -18 м с шириной проезжей части 6 м.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 1,5 м, остальных 1,0 - 1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Для обслуживания внутреннего и транзитного транспорта проектом предлагается разместить шиномонтаж в зоне придорожного сервиса, вдоль автомобильной дороги.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

-подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

-проведениеи мероприятий по закреплению береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности К сут.max = 1,2.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов.

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена от существующего водозаборного узла, при необходимости, с реконструкцией существующего оборудования  и вновь запроектированных водозаборных узлов. Источником водоснабжения являются подземные воды, предусматривается проектирование и  строительство 4 систем  водоснабжения в зонах проектируемой застройки и расширением ранее запроектированного водопровода для охвата всех потребителей.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III. В связи с наличием на территории населенного пункта поверхностного источника воды и учитывая степень благоустройства населенного пункта, расход воды на полив зеленных насаждений принят   60 л/сут.

| Основные показатели потребления воды на содержание скота в с. Беш-Озек Таблица №4 |
| --- |
| п/п | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Cуществующая застройка |
|  |  |  | Потребителей | Удельное водопотр.(за год) л/сут | Средне- суточное водопотр.(за год)м3/сут |
| 1 | Лошади (всего) | голов | 2015 | 70 | 141,05 |
| 2 | Птица | голов | 530 | 1,5 | 0,795 |
| 3 | Пчелосемьи | голов | 25 | 1,5 | 0,0375 |
| 4 | КРС (всего) | голов | 3680 | 55 | 202,4 |
| 5 | Свиньи (всего) | голов | 150 | 25 | 3,75 |
| 6 | Овцы всех пород и козы | голов | 8547 | 5 | 42,735 |
| 7 | Маралы и олени | голов | 677 | 55 | 37,235 |
| 8 | Яки | голов | 12 | 45 | 0,54 |
| 9 | Кролики | голов | 31 | 1,5 | 0,0465 |
|  | Всего: |  |  |  | 428,589 |

При расчете общего водопотребления для населенного пункта учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 25…280 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и  противопожарный ) с оптимальной скоростью.

При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети применением специализированных программных комплексов, уточнить диаметры по участкам.

Трубы уложить подземно в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 10 мин, противопожарный запас хранится проектируемых водонапорных башнях.

На водопроводной сети установить  гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водопотребление с.Беш-Озек

Таблица № 5

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребл, л/сут | Количество потребляемой воды в м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  | Население, чел. | бщ | хол | гор | Население, чел. | Общ. | Хол. | Гор. | Население чел. | Общ | хол | гор |
| 1 | Жилые дома квар тирного типа, с водопроводом и канализацией без ванн | 150 | - | - | - | - | 556 | 83,4 | 83,4 | - | 747 | 112,05 | 112,05 | - |
| 2 | Жилые дома секционного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 180 | - | - | - | - | 69 | 12,42 | 12,42 | - | 102 | 18,36 | 18,36 | - |
| 3 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок | 50 | 730 | 36,5 | 36,5 | - | 150 | 7,5 | 7,5 | - | 100 | 5,0 | 5,0 | - |
| 4 | Детские ясли - сад на 50 мест (проект.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,05 | 4,60 | 0,45 |
| 5 | Досуговый центр для молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 1,76 | - |
| 6 | Котельная для д /сада (проект.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323,15 | 323,15 | - |
| 7 | Магазин, (40 м2) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 | 1,26 | - |
| 8 | Существующие общественные здания |  |  | 4,5 | 4,5 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | - | 4,5 | 4.5 | - |
| 9 | Расход воды на нужды животных | - | 469,59 | 428,59 | 428,59 | - | 579,41 | 471,59 | 471,59 | - | 989,81 | 518,73 | 518,73 | - |
| 10 | Неучтенные расходы,5% | - | - | 23,48 | 23,48 | - | - | 57,94 | 57,94 | - | - | 49,49 | 49,47 | 0,023 |
| Итого по населенному пункту: | - | - | 493,07 | 493,07 | - | - | 637,35 | 637,35 | - | - | 1039,3 | 1038,83 | 0,023 |

В расход воды на расчетный срок составляет 1039,3 м3/сут.

На первую очередь обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, на расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обследование технического состояния существующей эксплуатационной скважины  с целью оценки возможности водозабора из нее в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02, и при необходимости бурение новых скважин, после проведения изысканий по подземным водам, для водоснабжения существующей и проектируемой жилой застройки; необходимо привести размеры первых поясов ЗСО строгого режима в соответствии требованиям СанПиН, а во-вторых и третьих поясах провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию. Во втором поясе, для соблюдения благоприятной обстановки, провести обследование и ликвидацию не герметичных туалетов и выгребных ям, которые могут быть источниками загрязнения.

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения в необходимом объеме для обеспечения всех потребителей в районе перспективной застройки, количество скважин для целей водоснабжения уточняется в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий по подземным водам.

- строительство новой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (25…280 мм, с расширением в зону существующей застройки и в районы перспективной застройки, и на расчетный период;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 границы устанавливаются следующие:

Границы подземного водозабора следующие:

1-й пояс – на расстоянии не менее 30 м от центра скважины,

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водоотведение (канализация)

Для обеспечения с. Беш-Озек системой водоотведения и улучшения экологической обстановки генеральным планом предлагается осуществлять канализование от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в  герметичные  выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне проектируемой застройки канализование от жилых домов и общественных зданий предусматривается в герметичные емкости выгребов, которые должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадку полей фильтрации расположить на расстоянии  не менее 1000 м от населённого пункта на территории проектируемой свалки в соответствии с нормативными требованиями.

Расход сточных вод на  расчетный  срок составляет 470 м3/сутки см. таблицу № 3. Площадь полей фильтрации на расчетный срок 0,5 га.

Высоту оградительных валиков полей фильтрации рассчитать с учетом зимнего намораживания. На период весеннего таяния намороженных сточных вод и  на время ремонта карт предусмотреть резервные карты. Карты полей фильтрации запроектировать без выпуска талых вод и без дренажа.

Расходы сточных вод с. Беш-Озек составят м3/сут

| Наименование | Ед. изм | Норма водопотребления | Существующее положение | 1очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. водопотр | Расход стоков | Кол. водопотр. | Расход стоков | Кол. Водо потр. | расход стоков |
|  |  | общ | хол | гор |  | общ |  | общ. |  | Общ. |
|  |  | л/сут | л/сут | л/сут | Чел 730 | м3/сут | Чел 775 | м3/сут | Чел. 949 | м3/сут |
| 1. Население, проживающее в домах, оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, без ванн | чел. | 150 | 150 | - | - | - | 556 | 83,4 | 747 | 112,05 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных внутренним водопроводом и местной канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | чел. | 180 | 180 | - | - | - | 69 | 12,42 | 102 | 18,36 |
| 3. Население, проживающее в домах с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | 50,0 | 50,0 | - | 730 | 36,5 | 150 | 7,5 | 100 | 5,0 |
| 4. Детские ясли сад на 50 мест |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2,47 |
| 5. Котельная для дет. сада |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 323,15 |
| 6. Магазин ( 40м2 ) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2,24 |
| 7. Досуговый центр для молодежи |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1,96 |
| 8.Существующие общественные здания |  |  |  |  | - | 4,5 | - | 4,5 | - | 4,5 |
| Итого |  |  |  |  |  | 41,0 |  | 107,82 |  | 469,73 |

Сводная таблица водопотребления и стоков с.Беш-Озек

Таблица № 7

| Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Расход воды, м3/сут |
| общий | хол. | гор. | общий | хол. | гор. |
| 493,07 | 493,07 | - | 1039,3 | 1038,83 | 0,023 |
| Расход стоков, м3/сут |
| 41,0 | 469,73 |

Учитывая степень благоустройства населенного пункта на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему  ливневой  канализации, в период  дождей, таяния снега и уборки дорожных покрытий.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ

Теплоснабжение

Климатические данные

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38С.

Продолжительность отопительного периода - 227 суток.

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжением проектируемого детского сада на 50 мест от проектируемой котельной, а также пристроенная котельная  к  досуговому центру для молодежи.

Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Расход тепла общественными зданиями определен  в соответствии со СНиП 41-02-2003 и рекомендациями по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов часть 4.

Прокладку запроектированных тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Теплоснабжение остальных проектируемых и существующих общественных зданий, осуществляется от индивидуальных отопительных котлов. Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град.С.

Расчет тепловых нагрузок с. Беш - Озек  на проектируемые  объекты

Таблица № 8

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, (м2) м3 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Проектируемая котельная |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 50 мест |  | 0,11456 | 0,03954 | 0,14014 | 0,2942 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,2942 |
| 1 | Досуговый центр для молодежи |  | 0,1162 | 0,0942 | 0,0774 | 0,2878 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,2878 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 0,582 |

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,582Гкал/час (132,11 Гкал/год).

Газоснабжение

В связи с проектированием на территории района магистрального газопровода «Алтай», предназначенного для экспорта природного газа в КНР, в перспективе возможна газификация близлежащих населенных пунктов Шебалинского района.

На территориях производственных объектов предусмотреть пункты хранения сжиженного газа.

Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления  на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.). Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, с реконструкцией существующего оборудования, мощности которого не достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования на 2010-2029гг. в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в черте населенного  пункта.

Сводная таблица электропотребления  с. Беш – Озек

Таблица №9

| Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | кВт | I очередь | Расчетный срок |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 375 | 750 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 119,84 | 196,62 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 24,74 | 47,33 |
| Итого | кВт | 519,58 | 993,95 |

Суммарная электрическая нагрузка с. Беш-Озек составляет  946,33кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 993,95кВт.

Проектом предусмотрено:

Для электроснабжения проектируемого жилья необходимо смонтировать 2 трансформаторные подстанции и распределительную линию 10 кВ. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Так же проектом предусматривается:

-  монтаж новых КТП для подключения проектируемого жилья, с монтажом ВЛ- 0.4, протяженность которых от подстанции до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4 и 10кВ в черте населенного пункта;

-  строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

- замена трансформаторного оборудования на существующих ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности до необходимой;

- в соответствии с генпланом рекомендуется перенос ВЛ 10кВ проходящую над ипподромом перенести, за его территорию.

Для соблюдения требований нормативных документов рекомендуется на стадии рабочего проектирования выполнить расчет загрузки для сохраняемых ТП и ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ. Уточнить возможность работы сохраняемого оборудования на напряжение 10 кВ.При условии соответствия расчетных показателей проекта с номиналом мощности действующих ТП и ЛЭП, провести реконструкцию оборудования и несущей арматуры на напряжение 10 кВ. все необходимые расчеты производятся  в следующих стадиях проектирования. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Распределительные сети 0,4кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения.

Установленная и расчетная мощность по жилым и общественным зданиям принята по типовым проектам. Потребляемая мощность производственных объектов и расчет мощности трансформаторных подстанций приняты по "Проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий" и «Инструкции на проектирование электрооборудования общественных зданий массового строительства СП 31-110-2003.»

Котельные и установки тепловых сетей относятся к потребителям  II категории и  требуют  обеспечения  резервного питания. Резервное питание предусмотреть от индивидуальных  дизель  – генераторов,  расположенных на территории этих объектов

Связь и информация

Проектом предусматривается расширение номерной емкости населенного пункта для телефонизации объектов жилищно-гражданского и производственного назначения до необходимой.

Согласно действующим нормам предполагается сохранить подключение к существующей автоматической телефонной станции с последующей реконструкцией и расширением, с заменой ее на цифровую с расширением номерной емкости, и строительством телефонной сети.

Мероприятия по охране окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории поселения появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время часть предприятий, сооружений и объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в таблице № 10.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов Беш-Озек сельского поселения

Таблица № 10

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| I | СТО, шиномонтаж | 50 |
| II | Мини цех по производству пряжи | 50 |
| III | Колбасный цех | 50 |
| IV | Цех малой мощности по переработке мяса (до 5т/сут) | 50 |
| V | Шиномонтажная мастерская | 50 |
| VI | Пилорама | 100 |
| VII | Пилорама | 100 |
|  | Охранная зона водозабора | 50 |
|  | Сельское кладбище (0,9 га) | 50 |
|  | Свалка мусора (полигон компостирования твёрдых бытовых отходов) | 500 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
|  | Поля фильтрации до 0,2 тыс м3/сут | 200 |

Примечание: в таблице показаны номера по экспликации генерального плана (римские).

Для каждого объекта должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена реками Песчаная, Большой Акем, Малый Акем, Шыверта, Ниж. Кудаты, Верх. Кудаты и их протоками.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны реки Песчаная установлена в размере 100 м. Ширина водоохранной зоны рек Большой Акем, Малый Акем, Шыверта, Ниж. Кудаты, Верх. Кудаты – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 м.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории поселения, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 20 м соответственно в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г № 255.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для защиты атмосферы от выбросов твердых частиц в поселковой и производственных котельных проектом предусмотрены золоулавливающие установки.

Расположение котельных решается с учетом преобладающего направления ветров и должно быть уточнено расчетами на последующих стадиях

Для ликвидации загазованности жилой застройки от выхлопных труб автотранспорта – перспективное строительство жилья будет вестись вдоль автомобильных дорог с соблюдением полосы отвода.

Защите атмосферного воздуха служат также все зеленые насаждения, предусмотренные проектом.

Мероприятия по охране водной среды:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек а также их протоков; Для защиты реки от загрязнения талыми и поверхностными водами, а также с целью предупреждения водоема от заиления и уменьшения испарения воды;

- укрепление существующих противоналедных валов;

- чистка и углубление русел рек в проблемных местах;

- животноводческие  территории выносятся из зоны водоохраны и обваловываются по периметру, водоохранные полосы озеленяются.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка

- плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для обеззараживания

- в местах установки мусоросборников предусматривается устройство асфальтового покрытия.

- установка бензомаслоуловителей в гаражах и шиномонтажной мастерской.

- на территории животноводческих ферм при дальнейшем проектировании предусмотреть устройство водонепроницаемых навозохранилищ и жижесборников от животноводческих помещений, с дальнейшим вывозом на поля для удобрения.

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц и площадей в летнее время , а также  уборки улиц от снега в зимнее время и его вывозка за пределы поселка в снегоотвал.

Мероприятия по санитарной очистке:

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

–  организация новой свалки мусора и ее надлежащее содержание;

–  надлежащее содержание скотомогильников;

–  организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

-селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Количество бытовых отходов принято согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89*.

Население в с. Беш-Озек на расчётный срок составит 949 чел.

949 x 300 = 284700 кг в год

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен углем) и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, парков (137140 м2 x 5 кг = 685700 кг/год):

284,7 + 685,7 + 28,5 + 14,2 = 1013,1 т

Для размещения свалки необходим участок 1,0 га (табл. 12 СНиП 2.07.01-89*).

Мероприятия по охране объектов культурного значения

На территории Беш-Озекского сельского поселения отмечены ареалы распространения памятников археологии, многочисленны памятники истории и культуры.

| № | Наименование | Местонахождение | Датировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаткан, могильник | Находится на правом берегу р. Адаткан, в 2.2 км к югу от с. Беш-Озек | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 2 | Аккем, курганный могильник | 4 км к ЮЗ от с.Беш-Озек | не ясна |  |
| 3 | Алтыгы-Кудаты, петроглифы | Находятся примерно в 8 км к северо-востоку от с.Беш-Озек, на правом берегу р.Нижняя Кудаты | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 4 | Арыкем, могильник | Расположен в окрестностях с.Беш-Озек | Эпоха раннего железа | Регион. Значения |
| 5 | Башта, могильник | Расположен на левом берегу р. Песчаной, на распахиваемом ранее поле, в 400 м вниз по р.Песчаной от устья ручья Башта | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 6 | Беш-Бажы, стелы | Два вертикально вкопанных плоских камня высотой 1.3-1.5 м расположены на правом берегу реки Песчаная, в 7 км к юго-востоку от с.Беш-Озек, по дороге в с. Озерное Онгудайского района | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 7 | Беш-Бажы I, петроглифы | Находятся примерно в 8 км к юго-востоку от с. Беш-Озек, на правом берегу реки Песчаная | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 8 | Беш-Бажы II, петроглифы | Находятся в 10 км к юго-востоку от с.Беш-Озек, на правом берегу реки Песчаной | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 9 | Беш-Озек, изваяние | В настоящее время изваяние находится в фондах Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина (г.Горно-Алтайск), инв. № 8667. | Датируется VII – Х вв. | Регион. Значения |
| 10 | Беш-Озек, могильник | Расположен на одном из приусадебных участков в центре с.Беш-Озек | Датирован эпохой бронзы | Регион. Значения |
| 11 | Беш-Озек, петроглифы | В окрестностях одноименного села по рекам Песчаной, Верхняя Кудаты, Нижняя Кудаты и в урочище Узун-Кобы расположены семь местонахождений петроглифов | Датировка рисунков разная: от эпохи бронзы до этнографического времени | Регион. Значения |
| 12 | Беш-Озекское изваяние | Находится на южной окраине с.Беш-Озек в ограде Тыдыкова Бориса Николаевича в поваленном состоянии вместе с грудой камней | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 13 | Гора Шибе (историческое место) | Южная сторона с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 14 | Дьан Ак-Кем, могильник | Находится на левом берегу реки Дьан Ак-Кем, в 1.5 км к западу от с. Беш-Озек | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 15 | Дьяныс-Тыт, петроглифы | Находятся примерно в 2 км к югу от с. Беш-Озек, на правом берегу р. Адаткан |  | Регион. Значения |
| 16 | Источник Калын-Арал | Северо-западная окраина с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 17 | Источник Алтыгы-Кудаты | 8 км к северо-востоку от с.Беш-Озек по дороге в с. Шебалино |  | Местного значения |
| 18 | Источник Кара-Суу | 11 км у югу от с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 19 | Источник Покоис | 2 км к юго-востоку от с.Беш-Озек |  | Местного значения |
| 20 | Кара-Суу, местонахождение | На левом берегу ручья Кара-Суу, левого притока р. Песчаной | Палеолит | Регион. Значения |
| 21 | Карасу, петроглифы | Находятся в 12 км к югу от с. Беш-Озек, у слияния рек Адаткин и Карасу | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 22 | Кичинек Ак-Кем, могильник | Расположен к югу от с. Беш-Озек в местности Кичинек Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 23 | Кодурге-Таш, могильник | Находится в 2.5 км к юго-западу от с. Беш-Озек у подножья скалы Кодурге-Таш, на левом берегу реки Шиберти (Шиверта) | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 24 | Кодурге Таш, культовый объект | 1 км к ЮЗ от с. Беш-Озек |  | Регион. Значения |
| 25 | Кудаты-Боом, петроглифы | Находятся на восточной окраине с. Беш-Озек, при выезде из села в сторону Шебалино, на правом берегу р. Нижняя Кудаты | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 26 | Кудаты-Олдьон, петроглифы | Находятся на северо-восточной окраине с. Беш-Озек, на правом берегу р. Песчаная | Датировка не установлена | Регион.19 Значения |
| 27 | Куре-Кобы, петроглифы | Находятся в 5 км к юго-востоку от с. Беш-Озек в начале склона горы, на изгибе дороги в 800 м, на правом берегу р.Песчаная. | Рисунки разновременные | Регион. Значения |
| 28 | Кызылгатту, петроглифы | Находятся в 3.5 км к северо-западу от с. Беш-Озек, в логу Чеденду-Кобы, в 400 м к западу от животноводческой стоянки. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 29 | Кыстарлу, петроглифы | Находятся в 1.5 км к северо-востоку от с. Беш-Озек, на правом берегу р. Нижняя Кудаты. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 30 | Кыстарлу-Боочы, петроглифы | Находятся к северу-востоку от с. Беш-Озек на перевале между урочищами Кыстарлу и Узун-Кобы. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 31 | Кюндучи-Кобы, могильник | Расположен к югу от окраины с. Беш-Озек, в подножье хребта, в местности Кюндучи-Кобы. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 32 | Маяк, петроглифы | Находятся на южном склоне горы Маяк, в 2.5 км к западу от с.Беш-Озек, на левом берегу р. Алтыгы Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 33 | Нижняя Кудаты, могильник | Расположен на правом берегу р. Нижняя Кудаты – правого притока Песчаной, в 2 км к северо-востоку от устья, в 2.5 км к северо-востоку от центра с.Беш-Озек. Географические координаты по GPS-приемнику N-51º08'434", Е-085º18'958". Высота над уровнем моря 1127 м (по балтийской системе высот). | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 34 | Нижняя Кукуя, поселение | Расположено в 1 км к юго-западу от центра с. Нижняя Кукуя, на правобережье р. Кукуя – левого притока р. Улус Черга, между 22 и 23 км автодороги Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – гр. Казахстана, слева от тракта на склоне террасовидного уступа (рис. 66). Географические координаты памятника по GPS-приемнику N-51º28'06.6", Е-85º22'31.8". Высота 777 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). | Датировка затруднена, по внешнему виду керамики можно предположительно отнести к эпохе раннего железа | Регион. Значения |
| 35 | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 36 | Ортолык, могильник | Находится в 1.5 км к югу от с. Беш-Озек, в междуречье Адаткина и Песчаной |  | Регион. Значения |
| 37 | Перевал Кудатинский |  |  | Местного значения |
| 38 | Песчаная I, могильник | Расположен в 2 км юго-восточнее с. Беш-Озек, на правом берегу р. Песчаная |  | Регион. Значения |
| 39 | Песчаная II, могильник | Расположен в 400 м восточнее вышеописанного могильника Песчаная I, на правом берегу р. Песчаная |  | Регион. Значения |
| 40 | Песчаная III, могильник | Расположен на правом берегу р. Песчаная, в 5 км к юго-востоку от центра с. Беш-Озек, в 1 км к северо-западу от устья р. Кыргысту, в 1 км к юго-востоку от устья р. Верхняя Кудаты. Географические координаты памятника по GPS-приемнику N-51º05'416", Е-85º18'336". Высота 1105 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). |  | Регион. Значения |
| 41 | Песчаная IV, могильник | Расположен на правом берегу р. Песчаная, в 8 км к юго-востоку от центра с.Беш-Озек, в 2 км к востоку от устья р. Кыргысту. Географические координаты памятника по GPS-приемнику N-51º05'108", Е-85º20'353". Высота 1133 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 42 | Урала, могильник | Расположен на правом берегу ручья Урала, правого притока р. Песчаной, на распахиваемом ранее поле | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 43 | Устиги-Кудаты, петроглифы | Находятся в одноименной долине, примерно в 7 км от с.Беш-Озек, на правом берегу р. Верхняя Кудаты, на склоне горы в 150 м от дороги. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 44 | Усть-Шиверта, одиночный курган | Находится в 1 км к западу от с. Беш-Озек, в устье реки Шиберти (Шиверта), на правом берегу реки Дьан Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 45 | Шуяк I, могильник | Находится в 5 км к западу от с. Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем, у поворота в урочище Шуяк | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 46 | Шуяк II, могильник | Расположен в 5.5 км к западу от с.Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 47 | Шуяк III, могильник | Расположен в 6 км к западу от с. Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |

В пещерах Шибе, Карасу у с. Беш-Озёк найдены орудия труда и охоты древних людей. Часть пещер и вертикальных колодцев не исследована. Вертикальные колодцы расположены у сел Беш-Озёк, В районе находятся горы, являющиеся для местного населения особо почитаемыми гора Болчок у с. Беш-Озёк. Кроме того, ритуальными местами значатся: горные перевалы Кудатский, целебные источники –5 источников у с. Беш-Озёк, также ритуальные места в местности Кубаш и Куберги между селами Барагаш, Шаргайта, Беш-Озёк. В окрестностях села Беш-Озёк имеются остатки куре – бурханистских молебен (Адаткан, Куре-Кобы, Чичкелер). У автодороги Беш-Озёк – Усть-Кан находится Обоо-Таш (культовый объект).

Достопримечательными местами, связанными с историческими преданиями являются урочище Толдой, скала Шибе, скала Кудуре-Таш в верховьях реки Песчаная.

В районе расположено большое количество памятников археологии. Из исследованных памятников наибольшее количество расположено в окрестностях сел Беш-Озёк, Барагаш, Апшуяхта. «Царские» курганы скифского времени находятся на правом берегу р. Кубаш между селами Барагаш и Шаргайта. Найденные в окрестностях села Беш-Озёк каменные изваяния находятся в Национальном музее им. А.В. Анохина, муниципальном музее с.Шебалино, школьном музее с. Беш-Озёк.

Необходимо и в дальнейшем проведение научно-изыскательских работ по обнаружению памятников археологии на территории поселения.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

### - предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

### - проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

### - применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

### - обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

### - обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

### - иных требований, установленных законодательством.

### 2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

### 3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

### Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством Культуры Республики Алтай

### 4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

### -разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

### -включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

### -приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

### -информирование об обнаруженном объекте органов охраны объектов культурного наследия Республики Алтай.

### 5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

### 6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию Министерством Культуры Республики Алтай.

### 7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

### 8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Министерством Культуры Республики Алтай.

### 9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство. Организация мероприятий по чистке и углублению русел рек, в проблемных местах, укрепление существующих и строительство новых противоналедных валов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется  3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногеннопасными и пожароопасными. К ним относятся пилорамы, котельные, шиномонтажная мастерская. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

– применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

– установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

К основным факторам риска ЧС техногенного характера в границах сельского поселения относятся аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения: водоснабжения, электроснабжения.

Мероприятия по предупреждению ЧС:

- проведение оценки технического состояния и степени износа соответствующих муниципальных объектов и коммунальных систем

- организация на территории сельского поселения работы по текущему коммунальному обслуживанию муниципальных коммунальных объектов

- планирование  организационно – технических мероприятий по реконструкции, восстановлению, перспективному развитию территориальных инженерных коммунальных систем и контроль за ходом их исполнения

- оборудование котельных резервными котлами и резервным электропитанием

Пожарная безопастность поселения

Основные принципы обеспечения пожарной безопасности поселения:

- размещение объектов противопожарной охраны

- система централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения совмещенная с пожарным водоснабжением

- система мер профилактики пожарной безопасности

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселении определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны поселений должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Требования к типу пожарных депо, составу объектов и техническому оснащению подразделений пожарной охраны пожарных депо – устанавливаются нормами проектирования объектов пожарной охраны в зависимости от количества единиц основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей и средств связи находящихся на вооружении управлений (отделов) ГПС по охране поселений.

Система профилактических мер пожарной безопасности предполагает:

- проведение плановой разъяснительной работы с населением «О правилах пожарной безопасности»

- учет источников пожарной опасности

- проведение плановой административно – надзорной работы по предупреждению пожарных рисков.

3.9.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Беш-Озек сельского поселения разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории Беш-Озекского сельского поселения проживает 730 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 949 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 806 человек. Устройство ПРУ должно быть предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового и общеобразовательного назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов с учётом предлагаемого количества мест.

Согласно данных Администрации Шебалинского района, в селе Беш-Озек не предусмотрено объектов ПРУ, следовательно, в проектируемых зданиях необходимо запроектировать ПРУ на 806 человек.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах;

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения составляет не более 500 метров.

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование населённого пункта решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Предложения по упорядочению границ населенного пункта

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В ходе разработки генерального плана Беш-Озекского сельского поселения возникла необходимость в изменении границ населённого пункта в сторону увеличения.

В селе Беш-Озек целесообразно включить в границы территорию в западной части села за р. Шиверта для размещения проектируемой жилой зоны; трассировать новые улицы и продолжить существующие, чтобы объединить существующие земли поселений с проектируемыми;

В результате установления границ села Беш-Озек, в состав территории вошли земли следующих категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения – 60,6 га.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана поселения

Основные технико-экономические показатели генерального плана Беш-Озекского сельского поселения

Таблица №  11

| №№ п/п | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Беш-Озек | Беш-Озек | Беш-Озек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население |  |
|  | Общая численность постоянного населения | чел | 730 | 775 | 949 |
|  |  | % роста от существующ. | - | 6,2 | 30,0 |
|  | Плотность населения |  |
|  | -в границах населённого пункта | Чел / га | 5,4 | 3,4 | 4,2 |
|  | - в границах сельсовета | Чел / га | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Жилищное строительство |  |
|  | Средняя обеспеченность общей площадью | м2 / чел. | 10,9 | 20,0 | 20,0 |
|  | Жилой фонд, в т.ч.: |  |
|  | -1 этаж.усадебный | м2/колич.домов | 8000 250 | 8840 264 | 12020 317 |
|  | Убыль жилого фонда (всего), в т.ч.: |  | - | 549/18 | - |
|  | -ветхий и аварийный | м2/колич.домов | - | 549/18 | - |
|  | -снос в связи с организацией санитарно-защ. зон | м2/колич.домов | - | - | 618/ 9 |
|  | Убыль жилого фонда по отношению к существующему | % | - | 7,2 | 3,6 |
|  | - в т. ч. пригодного для проживания | % | - | - | 3,6 |
|  | Ввод в эксплуатацию |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | -государственный | % | - | - | - |
|  | -частный | % | - | 100 | 100 |
| 3 | Строительство объектов культурно-бытового назначения |  |
|  | 1. Детский ясли-сад на 50 мест | объект | - | 1 | - |
|  | 2. Культурно-досуговый центр для молодежи | объект | - | - | 1 |
|  | 3. Магазин (40 м2 торговый зал) | объект | - | - | 1 |
|  | 4. Опорный пункт милиции | объект | - | 1 | - |
| 4 | Транспорт и дороги |  |
|  | Протяжённость улиц, проездов | км | - | - | 19,8 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |
|  | Водоснабжение |  |
|  | Водопотребление всего | м3/сутки | 493,07 | 637,35 | 1039,3 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки | 20 | 230 | 230 |
|  | На хозяйственно- питьевые нужды на 1 человека | л/сутки | 20 | 230 | 230 |
|  | Протяжённость сетей | км | - | 0,9 | 10,1 |
|  | Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 1 | 40 | 100 |
|  | Канализование |  |
|  | Общее количество сточных вод | м3/сутки | 41,0 | 107,82 | 469,73 |
|  | Производитель-ность очистных сооружений канализации | м3/сутки | 0 | 500 | 500 |
|  | Протяжённость сетей | км | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
|  | Обеспеченность жилого фонда центр.канализацией | % | 0 | 5 | 10 |
|  | Теплоснабжение |  |
|  | Производитель-ность централизо- ванных источников теплоснабжения | Гкал/час | 181,6 | 338,45 | 495,31 |
|  | Протяжённость сетей | км | 0 | 0,1 | 0,2 |
|  | Обеспеченность жилого фонда центр. теплоснабж | % | 0 | 5 | 6 |
|  | Электроснабжение Потребность в электроэнергии всего | Млн.кВт.ч. в год | 0,519 | 0,756 | 0,993 |
|  | Потребление Электроэнергии на 1 человека в год | кВт.ч. | 615,6 | 631,75 | 677,35 |
|  | Протяжённость сетей | км |  |  |  |
|  | Связь |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность Населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 67 | 70 | 100 |
| 6 | Территория |  |
|  | Территория в границах сельского поселения | га | 35401 | 35401 | 35401 |
|  | По категориям: |  |
|  | -земли сельхоз-назначения | га | 25778 | 25717,4 | 25717,4 |
|  | -земли поселений | га | 136,7 | 205,4 | 266,0 |
|  | -земли промышл., энергет., трансп. и иного спец. назнач. | га | 26,1 | 29,9 | 40,9 |
|  | -земли лесного фонда | га | 14782,9 | 14782,9 | 14782,9 |
|  | -земли водного фонда | га | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | Территория села в границах населённого пункта | га | 136,7 | 266,6 | 266,6 |
|  | В том числе: |  |
|  | Жилая зона | Га | 69,2 | 72,1 | 91,4 |
|  | в том числе: |  |
|  | -усадебная | Га | 69,2 | 72,1 | 91,4 |
|  | Общественно-деловая зона | Га | 4,0 | 27,9 | 28,9 |
|  | Производственная зона | Га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Га | - | - | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Га | - | 7,8 | 7,8 |
|  | Рекреационная зона | Га | 8,4 | 14 | 14 |
|  | Зона сельскохозяйс. использования | Га | 0 | 0 | 0 |
|  | Зона спецназначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Зона акваторий | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Зона резервного фонда | га | - | 7,8 | - |
|  | Прочие | га |  | 133.0 | 113,3 |

План реализации мероприятий первой очереди строительства

Анализ существующего положения позволил определить основные проблемы, без решения которых невозможно обеспечить жизнедеятельность поселения. В первую очередь это относится к инженерной и транспортной инфраструктуре, так как уже на современном этапе, даже без увеличения численности населения, дальнейшее развитие поселения, его инвестиционная привлекательность, качество жизни населения стоят в прямой зависимости от комплексного инженерного обеспечения сельских территорий.

Жилищное строительство

По проекту жилой фонд села Беш-Озек к концу первой очереди составит 8840 м2, жилищная обеспеченность возрастет с 10,9 до 20 м2/чел. Убыль жилого фонда в период первой очереди - порядка 549 м2, объем нового строительства - 720 м2. Проектом предусматривается строительство только индивидуальных домов усадебного типа.

Среднегодовой ввод жилищного строительства составит около 144 м2.

Для размещения 12 домов, проектируемых на первую очередь необходимо 2,4 га при размере приусадебных участков 2000 м2.

По данным комитета по строительству и газификации администрации г. Барнаула со ссылкой на материалы госстатистики, стоимость строительства 1м2 площади жилого фонда составляет порядка 15 тыс. рублей. Таким образом, ориентировочно стоимость жилищного строительства на первую очередь составит 10,800 млн. руб.

Проектом предусматривается строительство только индивидуальных домов усадебного типа.

Общественная застройка

В селе Беш-Озек по проекту на первую очередь согласно расчётам, предлагается строительство детского ясли-сада на 50 мест, опорного пункта милиции.

На расчетный срок - строительство магазина торговой площадью 40 м2, культурно-досугового центра для молодежи на 80 посадочных мест.

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь проектными решениями предусматривается:

- приведение параметров существующей улично – дорожной сети в соответствие с нормативными параметрами;

- проектирование и строительство улично – дорожной сети в границах зон первой очереди развития жилищного строительства.

В целях реализации проекта Генерального плана Беш-Озекского сельского поселения в части развития транспортной инфраструктуры необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Благоустройство улиц, проездов в кварталах жилой первоочередной застройки.

2. Организация и совершенствование внешних маршрутов автобусного сообщения, обеспечение надёжности функционирования всей системы общественного транспорта.

3. Благоустройство автобусных остановок.

4. Организация движения грузовых потоков.

5. Исследование  мест и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и определение мероприятий по снижению уровня ДТП.

Первоочередные мероприятия по расширению и реконструкции систем водоснабжения и канализации

- Паспортизация бесхозяйственных сетей водоснабжения и канализации.

- Реконструкция существующих сетей, паспортизация, учет приборов.

- Устройство новых полей фильтрации площадью 0,5 га.

- Проектирование и строительство новых сетей водоснабжения:

- От скважины №1 – 3,8 км;

- От скважины №2 – 1,6 км;

- От скважины №3- 3,1 км;

- От скважины №4 – 0,6 км;

- От скважины №5 – 1,0 к м.

Первоочередные мероприятия по электроснабжению

- Проектирование и строительство ПС10/0,4 в зонах перспективной застройки.

- Реконструкция существующих ТП.

- Замена трасформаторного оборудования на существующих ТП 6/0,4 под наминал 10 кв (при необходимости).

- Демонтаж изношенных и строительство новых электрических сетей.

- В соответствии с генпланом рекомендуется перенос ВЛ 10 кВ, проходящую над ипподромом перенести за его пределы.

Первоочередные мероприятия по инженерной подготовке территории

К основным мероприятиям по инженерной подготовке отнесены:

1. Противооползневые и берегоукрепительные.

2. Мероприятия по защите территорий от затопления.

Мероприятия по озеленению населённых пунктов

В соответствии с планировочными решениями на I очередь предусматривается организация зеленых насаждений вдоль главных улиц, а также шумозащитных полос вблизи пилорам и в промышленных зонах. Все существующие насаждения (сельские природные территории) сохраняются.

Рекреационные зоны благоустраиваются на берегу реки Шиверта, а также в южной части села.

Охрана окружающей среды

1. Установление зон с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранных зон;

зон санитарной охраны источников водоснабжения;

охранных и санитарно-защитных зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по реализации генерального плана МО Беш-Озекское сельское поселение

- Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую.

- Создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- обеспечение публичности градостроительной документации.

- создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех сфер деятельности органов местного самоуправления.

- устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно – разрешительной документации.

- выполнение топографической съемки М 1 : 2000 селитебных территорий для  проектов планировки и застройки, межевания данных территорий.

- разработка «Правил землепользования и застройки МО с. Беш-Озек».

- Создание комиссии по землепользованию и застройке

- Долевое строительство объектов инженерного обеспечения.

- Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненного расчета и Схеме функционального зонирования.

- Строительство домов усадебного типа, согласно расчета потребности  и Схеме функционального зонирования.

- Строительство новых водозаборов для обеспечения водой новых селитебных кварталов. Протяженность сетей водоснабжения составляет от скважины №1 = 3,8 км., №2=1,6 км., №3=3,1 км., №4=0,6 км., №5=1,0 км.

- Строительство сетей канализации (0,5 км.)

- Строительство высоковольтных ЛЭП и КТП для обеспечения электроэнергией новых селитебных кварталов.

- Строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения новых селитебных кварталов.

- Создание системы озеленения села.

- Строительство берегоукреплений и противоналедных валов.

- Закрытие существующей свалки, и строительство новой свалки, скотомогильника, полей фильтрации восточнее села.

- Строительство объектов придорожного сервиса.

Мероприятия по реализации Генерального плана Беш-Озекского СП

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Объем финансир, млн.руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации |
| 1.1 | разработка «Правил землепользования и застройки» | с. Беш-Озек | - | разработка проектной документации | - | местный | 2012-2016 г.г |
| Социальная сфера |
| 2.1 | детский сад | с. Беш-Озек | 50 мест | разработка проектной документации строительство | проект | местный | 2012-2016 г.г |
| 2.2 | Культурно-досуговый центр для молодежи | с. Беш-Озек | 80 мест | разработка проектной документации строительство | проект | внебюджетные | 2012-2031 г.г |
| 2.3 | магазин смешанных товаров | с. Беш-Озек | 40 кв. м торговой площади | разработка проектной документации строительство | проект | внебюджетные | 2017-2031 г.г |
| 2.4 | сельский дом культуры | с. Беш-Озек | 30 мест | капитальный ремонт | проект | местный | 2017-2031 г.г |
| Здравоохранение |
| 3.1 | ФАП | с. Беш-Озек | 68 м2 | ремонт | - | местный | 2012-2016 г.г |
| Жилищная сфера |
| 4.1 | индивидуальные жилые дома | с. Беш-Озек | 8840 кв. м | строительство | 132,6 | внебюджетные | 2012-2016 г.г |
|  |  |  | 12020 кв м |  | 180,3 |  | 2017-2031 г.г |
| Производственная сфера |
| 5.1 | Мини цех по производству пряжи из овечей шерсти | с. Беш-Озек | 0,5 га | строительство | проект | внебюджетные | 2017-2031 г.г |
| 5.2 | Цех малой мощности по переработке мяса | с. Беш-Озек | До 5т./сут | строительство | проект | внебюджетные | 2017-2031 г.г |
| 5.3 | колбасный цех | с. Беш-Озек | 5 тонн | строительство | проект | внебюджетные | 2017-2031 г.г |
| Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | внутрипоселковые дороги (сущ) | с. Беш-Озек | 15,54 | реконструкция | проект | местный | 2012-2017 г.г |
| 6.5 | Внутрипоселковые дороги (проект) | с. Беш-Озек | 4,26 км | строительство | 3,067 | местный | 2012-2017 г.г |
| 6.6 | СТО, шиномонтажная мастерская | с. Беш-Озек | 0,3 га | разработка проектной документации строительство | проект | внебюджетные | 2012-2017 г.г |
| Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | водозабор и водопроводная сеть | с. Беш-Озек | проект | строительство | проект | местный внебюджетные | 2012-2017 г.г |
| 7.2 | тепловые сети | с. Беш-Озек | проект | строительство | проект | местный | 2012-2021 г.г |
| Охрана окружающей среды |
| 8.1 | скотомогильник | с. Беш-Озек | 0,7 га | строительство | проект | местный | 2012-2013 г.г |
| 8.2 | свалка твердых бытовых отходов | с. Беш-Озек | 1,0 га. | строительство | проект | местный | 2012-2013 г.г |
| ГО и ЧС |
| 10.1 | ПРУ | с. Беш-Озек | 620 мест | строительство | проект | проект | 2012-2017 г.г |
|  |  |  | 186 мест |  | проект | проект | 2017-2031 г.г |

В данном проекте стоимость работ на первую очередь определена сугубо ориентировочно, так как в современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, однако изменчивость цен и их значительный диапазон не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты по полному кругу предложенных мероприятий. Окончательно стоимость работ будет уточнена и откорректирована на последующих стадиях проектирования.

Приложение

Месторождения полезных икопаемых

Нераспределенный фонд

- Распределенный фонд

16 – Щебень