ООО «Алтайгипрозем»

Генеральный план МО Беш-Озекское СП

Шебалинского района Республики Алтай

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

Заказчик:   Администрация Шебалинского района Республики Алтай

Контракт:   № 3 от 28 июля 2008 года

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор                                                                                               Г.Н. Бахуров

Начальник 2 отдела                                                                                                    Г.Я.Сизова

Архитектор                                                                                                          Ж. Ю. Козырева

Инженерная инфраструктура-инженер 2 категории                                        Н.О.Литвинова

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

2.1. Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки	6

2.2. Природные условия. Инженерно – геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	8

2.2.1. Климат	8

2.2.2. Рельеф	8

2.2.3. Гидрография	9

2.2.4. Инженерно-геологические условия	10

2.2.5. Растительный и почвенный покров	11

2.2.6. Вывод. Определение зон пригодных для строительства	11

2.3. Объекты культурного наследия	11

2.4. Развитие основных отраслей хозяйства.	15

2.5. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	17

2.6. Жилищная сфера	20

2.7. Социальная сфера	23

2.8. Транспортная инфраструктура	24

2.9. Инженерная инфраструктура	25

2.9.1. Водоснабжение	25

2.9.2. Водоотведение (канализация)	25

2.9.3. Теплоснабжение	26

2.9.4. Газоснабжение	26

2.9.5. Электроснабжение	26

2.9.6. Связь и информация	26

2.10. Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории	26

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количе- ство |
| --- | --- | --- |
|  | Обосновывающая часть |  |
| 1 | План современного использования и комплексной оценки территории села Беш-Озек (опорный план), м 1 : 5 000 | 1 |

# ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Беш-Озекское сельское поселение» разработан на основании Муниципального контракта № 3 от 28.07.2008 года с Администрацией Шебалинского района Республики Алтай.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка  зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

Генеральный план разработан одновременно и в тесной связи с проектом «Схема территориального планирования Шебалинского района Республики Алтай».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2012-2016, и расчётный срок - 2012-2031 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект генерального плана Беш-Озекского сельского поселения разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP», на топографической съемке, м 1:2000. Съемка 2009 года.

Основными целями данного проекта являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории Беш-Озекского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации (Республики Алтай);

- создание проектными решениями генерального плана основы для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития села Беш-Озек; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своём составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильём, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарные, защитные, санитарно-защитные, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки

МО «Беш-Озекское сельское поселение» входит в состав Шебалинского района Республики Алтай, образованного 16.09.1924 года. Шебалинский район расположен в центральной части Республики Алтай, занимает площадь 3792 кв.км. На территории района расположено 24 населенных пункта, в которых проживает 14681 человека.

На территории Беш-Озекского сельского поселения, занимающего площадь 35400га, расположен один населенный пункт – село Беш-Озек.

Село Бешпельтир возникло в 1912 году. Сельский совет образован в 1920 году. В 1965 году село переименовано в Беш-Озек. Расположено село в месте слияния четырех рек (бол. Акем, Шиверта, Ниж. Кудаты, Верх Кудаты) с р. Песчанной.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении имеются следующие муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства:

1. Постановление главы Шебалинского района «О создании градостроительного Совета» по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью (17.06.2008г.).

2. Решение совета депутатов района «Об утверждении порядка предоставления земельных участков на территории муниципального образования «Шебалинский район» (17.12.2008 г.).

3. Решение «О внесении изменений в решение №32-6 от 26.09.2006 г. «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам» (23.11.2006 г.). Из решения следует, что в селе Беш-Озек Беш-Озекского СП устанавливаются предельные максимальные размеры земельных участков вновь отводимых для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в размере 3 000 м2. Предельные минимальные размеры вновь отводимых земельных участков – 500 м2.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия и природных ценностей на территории поселения, в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

## Природные условия. Инженерно – геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### Климат

Территория относится к 1-му климатическому  району, 1Д климатическому подрайону.

Климат территории резко континентальный.

Среднегодовая температура воздуха составляет +1ºС, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +37ºС, абсолютный минимум -49ºС.

Зима продолжительная и холодная. Средняя температура января составляет около (-) 15 -18 оС, июля - +15 оС. Годовое количество осадков составляет 450 – 660 мм. Снежный покров держится с октября до мая. В долинах снежный покров благодаря испарению под действием солнечной радиации не достигает большой мощности, а на безлесных участках помимо испарения снег выдувается и уже в марте земля оголена. Частые циклоны вызывают сильные ветры и метели. Лето теплое, длится около 4-х месяцев, средняя продолжительность теплого периода – 205 дней.

Территория относится к зоне с умеренным увлажнением. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,1 м.

Господствующие ветры южные и юго-восточные в зимнее время, северо-западные в летнее.

### Рельеф

Рельеф населенного пункта Беш-Озек пересеченный, окружен горами. Исследуемый район характеризуется низкогорным и преимущественно среднегорным рельефом.

Средние высоты горных хребтов составляют 1000 – 2000 м. Ориентировка хребтов преимущественно северо – восточная и субмеридиональная. Село Беш-Озек  расположено у подножья Ануйского хребта.

В геоморфологическом плане (по данным ОАО «АлтайГео») район тяготеет к эрозионно – денудационному низко – среднегорью.

В рельефе территории сочетаются выполненные террасированные днища с крутыми скалистыми бортами. В пределах долин развиты горнодолинные остепененные луговые и лесные ландшафты, их типы определяются характером основания экспозицией склона и растительностью. Ландшафты с лиственничными и смешанными лесами на бурых и перегнойных почвах развиты по склонам долин северной экспозиции: на южных склонах формируются горно – луговые ландшафты в сочетании с сухими  мелкодерновозлаковыми степями; эти типы ландшафтов заложены на породах скального основания и частично на на склоновых делювиально – пролювиальных отложениях.

### Гидрография

В гидрологическом плане основной водной артерией являются р. Песчаная и ее многочисленные притоки.

Реки в большинстве  отличаются бурными и стремительными течениями, воды которых с шумом мчатся среди валунов и глыб по глубоким долинам. Реки – типично горные с каменистым галечным или скальным рельефом; скорость течения 1,5 – 2,5 м/сек. Расход рек зависит от времени года и в период паводка может увеличиваться в 10 – 20 раз. Паводок имеет два типа: первый во время схода снежного покрова в конце апреля – мае, второй – от таяния ледников в истоках; он приходится на июнь.

Совпадение во времени весеннего и летнего паводков, приводит к наводнениям.

Реки питаются преимущественно за счет атмосферных осадков, незначительная доля приходится на подземный сток.

Гидрографическая сеть с. Беш-Озек представлена реками: Песчаная, Большой Акем, Малый Акем, Шыверта, Ниж. Кудаты, Верх. Кудаты и их многочисленными притоками и протоками. Реки протекают в крутосклонных долинах. Режим рек носит горный характер, средние скорости течения. Для данного режима характерно сравнительно высокое весеннее половодье и низкая зимняя межень. Питание рек происходит в основном за счет весеннего снеготаяния и дождевого стока, в зимний период за счет подземных вод. В этот период на реках широко развиты наледные явления. Вскрытие рек происходит в среднем в первой половине апреля, как правило, без ледохода. По химическому составу воды реки гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с сухим остатком до 0,2 г/литр.(по данным ОАО «АлтайГЕО»).

Территория села Беш-Озек расположена в долине реки Песчаная, водоохранная зона которой 200 м. и ее притоков (50м), а также протоками, имеющими прибрежную защитную полосу 50 метров, совмещенную с водоохранной зоной.

Село Беш-Озек испытывает негативное воздействие от притоков р. Песчаная. Все наледи имеют гидрогенный характер, их распространение связано с особенностями руслового, как правило, многорукавного стока горных рек. Начало образования наледей-декабрь, максимальное развитие достигается в январе- феврале.

В селе Беш-Озек наледь развивается мозаично по протокам р. Шиверта и понижениям в рельефе, занимая обширные пойменные пространства в восточной части села. Активность наледи – высокая. Сооруженный 4-5 лет назад канал для отвода основного русла от села, достаточно эффективно регулирует летний речной сток, но не эффективен в корректировке повышенного зимнего стока. Мощность наледи на ограждениях усадьб достигает 0,3-0,5 м., в зоне подтопления огороды, хозяйственные постройки, дороги.

Пораженность села по р. Шиверта составляет 73%. Обеспеченность пораженных участков защитными сооружениями – крайне низкая. Необходимо сооружение протяженных противоналедных валов по правому борту р. Шиверта, с целью перекрытия проток и понижений, направленных к селу и регулировки зимнего стока.

В гидрогеологическом отношении характеризуемая территория находится в пределах Чергинского, Ануйского и частично Катунского гидрогеологических массивах.

Здесь ( по данным ОАО «Алтай-Гео») выделяются три типа вод – водоносные комплексы с порово – пластовыми скоплениями вод в речных долинах; водоносные зоны с  трещинно – жильными, трещенными, трещенно – пластовыми скоплениями вод в тектонических разломах разного генезиса – это водные объекты: водоносный комплекс аллювиальных, аллювиально – делювиально – пролювиальных, верхнечетвертичного – современного возраста; водоносные зоны в карбонатно – теригенно – глинистых, осадочно – вулканогенных, терригенных и терригенно – карбонатных отложениях от девонского до венд – нижнекембрийского возраста.

### Инженерно-геологические условия

В геологическом плане в характеризуемом районе распространены: осадочно – вулканогенные образования средне – верхнедевонского, карбонатно – терригенно – глинистые отложения среднекембрийского – нижнеордовикского, терригенные отложения нижнего кембрия и гранитойды девона. На склонах водоразделов и в долинах рек широко развиты рыхлые четвертичные отложения разного генезиса (аллювиальные, делювиальные, пролювиальные, коллювиальные), сложенные хорошо окатанными гравийно – галечниковыми, валунно – галечниковыми образованиями с валунами, глыбами, дресвой, щебнем, супесью, линзами глин. (по материалам ОАО «Алтай – Гео»)

Территория  МО «Беш-Озекское сельское поселение» находится в южной части Горного Алтая, характеризуется среднегорным рельефом и расположено в подножье Чергинского хребта.

В селе Беш-Озек эксплуатируются водоносная зона ордовикско-силурийских и девонских терригенно-карбонатных и осадочно-вулканогенных пород.

Территория населенного пункта характеризуется сложными геологическими условиями. Отрицательными физико-геологическими процессами являются: затопляемость паводковыми водами, уклоны поверхности более 20% с выходом коренных пород. Вследствие сложных инженерно-геологических условий необходимо проведение дополнительных мероприятий по укреплению берегов и защите от подтопления, устройство насыпи и посадки влаголюбивых деревьев.

### Растительный и почвенный покров

Почвы района горно-лесные, горно-луговые, альпийские и субальпийские. Широкий диапазон растительности представлен темнохвойными и светлохвойными лиственничными южносибирскими формациями. В пределах горнотаежного подпояса хорошо выделяются три полосы. Нижняя высотная ступень образована березово – лиственничными лесами разнотравных групп, характерными для предгорных районов.

В средней полосе развиты лиственничные и темнохвойные леса. Среднегорные лиственничники отличаются богатством и разнообразием видового состава подлеска и травяного покрова.

Растительность представлена сосновыми, лиственничными, кедровыми, пихтовыми и еловыми лесами.

Скалистые части гор покрыты зарослями кустарников – рододендрона и акации.

### Вывод. Определение зон пригодных для строительства

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия, территории села Беш-Озек можно разделить на: пригодные, ограниченно-пригодные и непригодные для строительства.

К территориям, ограниченно-пригодным для строительства, относятся участки, в западной части села, в пределах надпойменной террасы р. Песчаная  с заложением грунтовых вод на глубине менее 2-х метров от поверхности и с большим риском затопляемости. К территориям, непригодным для строительства, относятся: заболоченные участки между основным и рукотворным руслом р. Песчаная, кроме того склоны с уклоном более 20 %.

## Объекты культурного наследия

На территории Беш-Озекского сельского поселения отмечены ареалы распространения памятников археологии, многочисленны памятники истории и культуры.

| № | Наименование | Местонахождение | Датировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаткан, могильник | Находится на правом берегу р. Адаткан, в 2.2 км к югу от с. Беш-Озек | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 2 | Аккем, курганный могильник | 4 км к ЮЗ от с.Беш-Озек | не ясна |  |
| 3 | Алтыгы-Кудаты, петроглифы | Находятся примерно в 8 км к северо-востоку от с.Беш-Озек, на правом берегу р.Нижняя Кудаты | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 4 | Арыкем, могильник | Расположен в окрестностях с.Беш-Озек | Эпоха раннего железа | Регион. Значения |
| 5 | Башта, могильник | Расположен на левом берегу р. Песчаной, на распахиваемом ранее поле, в 400 м вниз по р.Песчаной от устья ручья Башта | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 6 | Беш-Бажы, стелы | Два вертикально вкопанных плоских камня высотой 1.3-1.5 м расположены на правом берегу реки Песчаная, в 7 км к юго-востоку от с.Беш-Озек, по дороге в с. Озерное Онгудайского района | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 7 | Беш-Бажы I, петроглифы | Находятся примерно в 8 км к юго-востоку от с. Беш-Озек, на правом берегу реки Песчаная | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 8 | Беш-Бажы II, петроглифы | Находятся в 10 км к юго-востоку от с.Беш-Озек, на правом берегу реки Песчаной | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 9 | Беш-Озек, изваяние | В настоящее время изваяние находится в фондах Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина (г.Горно-Алтайск), инв. № 8667. | Датируется VII – Х вв. | Регион. Значения |
| 10 | Беш-Озек, могильник | Расположен на одном из приусадебных участков в центре с.Беш-Озек | Датирован эпохой бронзы | Регион. Значения |
| 11 | Беш-Озек, петроглифы | В окрестностях одноименного села по рекам Песчаной, Верхняя Кудаты, Нижняя Кудаты и в урочище Узун-Кобы расположены семь местонахождений петроглифов | Датировка рисунков разная: от эпохи бронзы до этнографического времени | Регион. Значения |
| 12 | Беш-Озекское изваяние | Находится на южной окраине с.Беш-Озек в ограде Тыдыкова Бориса Николаевича в поваленном состоянии вместе с грудой камней | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 13 | Гора Шибе (историческое место) | Южная сторона с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 14 | Дьан Ак-Кем, могильник | Находится на левом берегу реки Дьан Ак-Кем, в 1.5 км к западу от с. Беш-Озек | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 15 | Дьяныс-Тыт, петроглифы | Находятся примерно в 2 км к югу от с. Беш-Озек, на правом берегу р. Адаткан |  | Регион. Значения |
| 16 | Источник Калын-Арал | Северо-западная окраина с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 17 | Источник Алтыгы-Кудаты | 8 км к северо-востоку от с.Беш-Озек по дороге в с. Шебалино |  | Местного значения |
| 18 | Источник Кара-Суу | 11 км у югу от с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 19 | Источник Покоис | 2 км к юго-востоку от с.Беш-Озек |  | Местного значения |
| 20 | Кара-Суу, местонахождение | На левом берегу ручья Кара-Суу, левого притока р. Песчаной | Палеолит | Регион. Значения |
| 21 | Карасу, петроглифы | Находятся в 12 км к югу от с. Беш-Озек, у слияния рек Адаткин и Карасу | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 22 | Кичинек Ак-Кем, могильник | Расположен к югу от с. Беш-Озек в местности Кичинек Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 23 | Кодурге-Таш, могильник | Находится в 2.5 км к юго-западу от с. Беш-Озек у подножья скалы Кодурге-Таш, на левом берегу реки Шиберти (Шиверта) | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 24 | Кодурге Таш, культовый объект | 1 км к ЮЗ от с. Беш-Озек |  | Регион. Значения |
| 25 | Кудаты-Боом, петроглифы | Находятся на восточной окраине с. Беш-Озек, при выезде из села в сторону Шебалино, на правом берегу р. Нижняя Кудаты | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 26 | Кудаты-Олдьон, петроглифы | Находятся на северо-восточной окраине с. Беш-Озек, на правом берегу р. Песчаная | Датировка не установлена | Регион.19 Значения |
| 27 | Куре-Кобы, петроглифы | Находятся в 5 км к юго-востоку от с. Беш-Озек в начале склона горы, на изгибе дороги в 800 м, на правом берегу р.Песчаная. | Рисунки разновременные | Регион. Значения |
| 28 | Кызылгатту, петроглифы | Находятся в 3.5 км к северо-западу от с. Беш-Озек, в логу Чеденду-Кобы, в 400 м к западу от животноводческой стоянки. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 29 | Кыстарлу, петроглифы | Находятся в 1.5 км к северо-востоку от с. Беш-Озек, на правом берегу р. Нижняя Кудаты. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 30 | Кыстарлу-Боочы, петроглифы | Находятся к северу-востоку от с. Беш-Озек на перевале между урочищами Кыстарлу и Узун-Кобы. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 31 | Кюндучи-Кобы, могильник | Расположен к югу от окраины с. Беш-Озек, в подножье хребта, в местности Кюндучи-Кобы. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 32 | Маяк, петроглифы | Находятся на южном склоне горы Маяк, в 2.5 км к западу от с.Беш-Озек, на левом берегу р. Алтыгы Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 33 | Нижняя Кудаты, могильник | Расположен на правом берегу р. Нижняя Кудаты – правого притока Песчаной, в 2 км к северо-востоку от устья, в 2.5 км к северо-востоку от центра с.Беш-Озек. Географические координаты по GPS-приемнику N-51º08'434", Е-085º18'958". Высота над уровнем моря 1127 м (по балтийской системе высот). | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 34 | Нижняя Кукуя, поселение | Расположено в 1 км к юго-западу от центра с. Нижняя Кукуя, на правобережье р. Кукуя – левого притока р. Улус Черга, между 22 и 23 км автодороги Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – гр. Казахстана, слева от тракта на склоне террасовидного уступа (рис. 66). Географические координаты памятника по GPS-приемнику N-51º28'06.6", Е-85º22'31.8". Высота 777 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). | Датировка затруднена, по внешнему виду керамики можно предположительно отнести к эпохе раннего железа | Регион. Значения |
| 35 | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Беш-Озек |  | Местного значения |
| 36 | Ортолык, могильник | Находится в 1.5 км к югу от с. Беш-Озек, в междуречье Адаткина и Песчаной |  | Регион. Значения |
| 37 | Перевал Кудатинский |  |  | Местного значения |
| 38 | Песчаная I, могильник | Расположен в 2 км юго-восточнее с. Беш-Озек, на правом берегу р. Песчаная |  | Регион. Значения |
| 39 | Песчаная II, могильник | Расположен в 400 м восточнее вышеописанного могильника Песчаная I, на правом берегу р. Песчаная |  | Регион. Значения |
| 40 | Песчаная III, могильник | Расположен на правом берегу р. Песчаная, в 5 км к юго-востоку от центра с. Беш-Озек, в 1 км к северо-западу от устья р. Кыргысту, в 1 км к юго-востоку от устья р. Верхняя Кудаты. Географические координаты памятника по GPS-приемнику N-51º05'416", Е-85º18'336". Высота 1105 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). |  | Регион. Значения |
| 41 | Песчаная IV, могильник | Расположен на правом берегу р. Песчаная, в 8 км к юго-востоку от центра с.Беш-Озек, в 2 км к востоку от устья р. Кыргысту. Географические координаты памятника по GPS-приемнику N-51º05'108", Е-85º20'353". Высота 1133 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 42 | Урала, могильник | Расположен на правом берегу ручья Урала, правого притока р. Песчаной, на распахиваемом ранее поле | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 43 | Устиги-Кудаты, петроглифы | Находятся в одноименной долине, примерно в 7 км от с.Беш-Озек, на правом берегу р. Верхняя Кудаты, на склоне горы в 150 м от дороги. | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 44 | Усть-Шиверта, одиночный курган | Находится в 1 км к западу от с. Беш-Озек, в устье реки Шиберти (Шиверта), на правом берегу реки Дьан Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 45 | Шуяк I, могильник | Находится в 5 км к западу от с. Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем, у поворота в урочище Шуяк | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 46 | Шуяк II, могильник | Расположен в 5.5 км к западу от с.Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 47 | Шуяк III, могильник | Расположен в 6 км к западу от с. Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем | Датировка не установлена | Регион. Значения |

В пещерах Шибе, Карасу у с. Беш-Озёк найдены орудия труда и охоты древних людей. Часть пещер и вертикальных колодцев не исследована. Вертикальные колодцы расположены у сел Беш-Озёк, В районе находятся горы, являющиеся для местного населения особо почитаемыми гора Болчок у с. Беш-Озёк. Кроме того, ритуальными местами значатся: горные перевалы Кудатский, целебные источники –5 источников у с. Беш-Озёк, также ритуальные места в местности Кубаш и Куберги между селами Барагаш, Шаргайта, Беш-Озёк. В окрестностях села Беш-Озёк имеются остатки куре – бурханистских молебен (Адаткан, Куре-Кобы, Чичкелер). У автодороги регионального значения Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – гр. Казахстана находится Обоо-Таш (культовый объект).

Достопримечательными местами, связанными с историческими преданиями являются урочище Толдой, скала Шибе, скала Кудуре-Таш в верховьях реки Песчаная.

В районе расположено большое количество памятников археологии. Из исследованных памятников наибольшее количество расположено в окрестностях сел Беш-Озёк, Барагаш, Апшуяхта. «Царские» курганы скифского времени находятся на правом берегу р. Кубаш между селами Барагаш и Шаргайта. Найденные в окрестностях села Беш-Озёк каменные изваяния находятся в Национальном музее им. А.В. Анохина, муниципальном музее с.Шебалино, школьном музее с. Беш-Озёк.

## Развитие основных отраслей хозяйства.

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь приводит к увеличению расходной части бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

Основными отраслевыми направлениями в поселении являются сельское хозяйство животноводческого направления. Лесозаготовительная и деревоперерабатывающая промышленность работают на обеспечение потребностей местного населения.

В с. Беш-Озек расположено 14 крестьянско – фермерских хозяйств; действуют три пилорамы.

Для рынка труда местных предприятий характерна низкая текучесть кадров в среде специалистов среднего и высшего звена и в то же время высокая текучесть в среде неквалифицированных работников.

В настоящее время дополнительными источниками доходов на селе отчасти является приусадебное хозяйство, однако собственное подсобное производство сельчан, как правило, малоэффективно и не может решить проблемы бедности на селе.

В таблице 1 приведены основные показатели по животноводству в поселении.

Таблица № 1

Основные показатели по животноводству

| Показатели | Единицы измерения | 2009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Беш-Озек |
| Поголовье скота и птицы |
| КРС всего | голов | 2558 |
| В т. ч. в с/х предприятиях | голов | - |
| Коровы всего | голов | 1034 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | голов | - |
| Свиньи всего | голов | 201 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | голов | - |
| Производство продукции: |
| мясо | тонн | - |
| В т.ч. в с/х предприятиях | тонн | - |
| молоко | тонн | - |
| В т.ч. в с/х предприятиях | тонн | - |

Характеристика категорий земель

Согласно Земельному кодексу РФ на территории МО Беш-Озекского сельского поселения выделены следующие категории земель

Таблица № 2

| №№ п/п | Наименование категории | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 25778,1 | 63,30 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 136,7 | 0,32 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 56,6 | 0,12 |
| 4 | Земли лесного фонда | 14782,8 | 36,31 |
| 5 | Земли водного фонда | 13,1 | 0,03 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |
|  | Всего: | 40767,3 | 100,0 |

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Потребное количество кадров в Беш-Озекском поселении на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям народного хозяйства

Данные, характеризующие естественное движение населения

Таблица № 3

| №№ п/п | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Беш-Озек |
| 1 | Прибыло | 20 | 8 | 10 |
| 2 | Выбыло | 8 | 4 | 7 |
| 3 | Родилось | 10 | 12 | 8 |
| 4 | Умерло | 6 | 12 | 3 |
|  | Итого: | +16 | +4 | +8 |

Характеристика естественного движения населения с. Беш-Озек

Рисунок 1

За рассматриваемый период динамика положительна и в течение трех лет общая численность населения поселения увеличилась на 28 человек. В течение всего периода в среднем ежегодно рождается 10 чел., умирает 7 чел.

Возрастная структура численности населения поселения на начало 2010 года представлена в таблице 4 и на рисунке 2.

Рисунок 2

Население младше трудоспособного возраста на 2010 год составляет 27 % от общей численности, трудоспособного населения – 44 %, а старше трудоспособного –   29 %.

Возрастная структура населения Беш-Озекского СП.

Современное состояние (на 2010 г.)

Таблица № 4

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники | Трудоспособный возраст до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Село Беш-Озек |
| Кол. | 730 | 40 | 32 | 126 | 36 | 418 | 113 | 36 | 62 | 80 | 182 | 83 | 78 | 5 |
| %% | 100 | 5 | 4 | 17 | 4 |  | 15 | 4 | 8 | 10 | 24 |  | 10 | 1 |

Структура населения по возрастному составу в селе Беш-Озек установлена на основе данных, предоставленных администрацией Беш-Озекского сельского поселения.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Таблица № 5

Прогнозируемая структура населения по возрастному составу по с. Беш-Озек %

Рисунок 3

В результате расчётов можно сделать вывод, что в течение следующих пяти лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 6,2 % в селе Беш-Озек по сравнению с 2008 годом. В течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 30 % в селе Беш-Озек по сравнению с исходным 2008.

Прогнозируемая численность населения, чел.

Рисунок 4

Для сравнения приводится расчёт населения по естественному приросту и миграции с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

(формула 1)

Где:  Нр- проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок.

Население на первую очередь в селе Камлак составит:

Население на расчётный срок в селе Беш-Озек составит:

Примечание: данные, используемые в расчёте, приведены в таблице № 3.

Как видно из расчёта по формуле 1, численность населения на перспективу в селе Беш-Озек увеличивается на 219 человек.

вывод: чтобы обеспечить прирост населения Беш-Озекского сельского поселения (увеличить рождаемость, сократить преждевременную смертность, прекратить отток населения из села), необходимо:

- развивать производство, тем самым создавать новые рабочие места;

- улучшать жилищные и бытовые условия, качество жизни населения.

## Жилищная сфера

Одной из важнейших социальных задач, стоящих перед сельским поселением, является обеспечение населения качественным жильем. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности населения жильем;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет различных источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилого фонда с. Беш-Озек на 2010 г. составляет порядка 7029 кв.м. При численности населения в 730 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 9,6 кв. м на 1 человека, что является недостаточным.

По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают дома усадебного типа.

Характеристика существующего жилого фонда Беш-Озекского СП отражена в таблице №6, №7.

Таблица № 6

Характеристика существующего жилого фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом | Всего существующий жилой фонд, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
|  | Село Беш-Озек |  |
| Дома секционного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | - | - | - | - |
| -частные | - | - | - | - |
| Дома усадебного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | 60,6 | - | - | 60,6 |
| -частные | 6969 | - | 545 | 7514 |
| Всего: | 7029,6 | - | 545 | 7574,6 |

Таблица № 7

Характеристика ветхого жилого фонда

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Село Беш-Озек |  |  |  |  |  |
| Ул. Советская № 5/1 | 1968 | дерево | 30,3 | 3 |  |
| Ул. Советская № 5/2 | 1968 | дерево | 30,3 | - |  |
| Ул. Советская № 6/2 | 1966 | дерево | 30,3 | 3 |  |
| Ул. Советская № 6/1 | 1966 | дерево | 30,3 | - |  |
| Ул. Октябрьская № 2 | 1970 | дерево | 31,3 | 3 |  |
| Ул. Октябрьская № 3 | 1970 | дерево | 31,3 | 3 |  |
| Ул. Октябрьская № 4/2 | 1970 | дерево | 31,3 | 4 |  |
| Ул. Подгорная № 2/1 | 1970 | дерево | 31,3 | 3 |  |
| Ул. Подгорная № 2/2 | 1970 | дерево | 30,3 | 3 |  |
| Ул. Подгорная № 7 | 1991 | дерево | 30,3 | 5 |  |
| Ул. Советская № 8/1 | 1968 | дерево | 30,3 | 5 |  |
| Ул. Советская № 8/2 | 1968 | дерево | 30,3 | 1 |  |
| Ул. Советская № 10/1 | 1960 | дерево | 30,3 | 2 |  |
| Ул. Советская № 10/2 | 1960 | дерево | 30,3 | 5 |  |
| Ул. Октябрьская № 6/1 | 1970 | дерево | 30,3 | 3 |  |
| Ул. Октябрьская № 6/2 | 1970 | дерево | 30,3 | 5 |  |
| Ул. Подгорная № 4/1 | 1960 | дерево | 30,3 | 5 |  |
| Ул. Подгорная № 4/2 | 1960 | дерево | 30,3 | 7 |  |
| Всего в с. Беш-Озек: 18 домов |  |  | 549,4 | 60 |  |

В селе Беш-Озек 60 человек проживают в 18-ти ветхих и аварийных домах на жилой площади 549,4 м2, обеспеченность жилой площадью в этом фонде составляет 9,2 м2 на одного человека.

Характеристика существующего жилого фонда с. Беш-Озек

по физическому износу, %

Рисунок 5

Темпы жилищного строительства в год

Таблица № 8

| Показатели | Единицы измерения | Село Беш-Озек |
| --- | --- | --- |
| Частное строительство | м2 | - |
| Государственное | м2 | - |
| В том числе: |  |  |
| - усадебное | м2 | - |
| - секционное | м2 | - |

Инвестиции в жилищное строительство за последние 5 лет (тыс руб)

Таблица № 9

| Годы | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Современные темпы и инвестиции в жилищном строительстве приведены в таблицах №№ 8,9. Как видно из таблиц,  в селе Беш-Озек  весь объем строительства осуществляется частными лицами.  Инвестиций на улучшение жилищных условий не производится.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В прибрежно-защитной и санитарно защитной зоне ЛЭП расположено 6 домов усадебного типа, суммарной общей площадью порядка 418 м2.

В санитарно-защитной зоне производственных предприятий с. Беш-Озек (шумозащитная зона пилорам) расположено 3 жилых дома, общей площадью порядка 200 м2.

Источниками негативного воздействия на существующую жилую застройку является  главным образом свалка и пилорамы.

## Социальная сфера

Социальная инфраструктура населенного пункта – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов:  предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно - бытового назначения приведена в таблице № 10.

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения по состоянию на 01.01.2009. МО Беш-Озекское сельское поселение.

Таблица № 10

| № № п/п | Наименование Учреждений | Кол-во работающих (чел) | Пропускная способность | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроен-ное помещение | Объем учреждения, м3 | Год постройки | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | 4 | 15 | Дер | 1 | Отдельное | 64 | - | специальное |
| 2 | Детский сад | 6 | 21 | Дер | 1 | Отдельное | 172 | - | cпециальное |
| 3 | Сельский дом культуры | 8 | 100 | Дер | 1 | отдельное | 300 | - | cпециальное |
| 4 | Школа | 48 | 174 | кирп | 1 | отдельное | 353,8 | - | cпециальное |
| 5 | Сельская библиотека | 1 | 7 | Дер | 1 | встроенное | 50 | - | cпециальное |
| 6 | Почта | 2 | 10 | Дер | 1 | отдельное | 28 | - | cпециальное |
| 7 | Нач. школа | 6 | 25 | Дер | 1 | отдельное | 80 | - | Приспособленное |
| 8 | Столовая | 2 | 15 | Дер | 1 | отдельное | 50 | - | приспособленное |
| 9 | Мастерская | 1 | 7 | Дер |  | Отдельное | 59,2 | - | приспособленное |
| 10 | Сельская администрация | 7 | 30 | Дер | 1 | Пристроенное | 102 | - | cпециальное |
| 11 | Библиотека | 1 | 8 | дер | 1 | отдельное | 30 | - | приспособленное |
| 12 | АТС | 1 | - | Дер | 1 | Встроенное | 10 | - | специальное |
| 13 | Ремонтная мастерская | - | 3 | Дер | 1 | Пристроенное | 30,3 | - | приспособленное |

Обеспеченность Беш-Озекского сельского поселения основными объектами социально-культурно-бытового назначения

Таблица № 12

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив на 1000 | Всего необходимо Излишек (+) дефицит (-) | Фактическая обеспечен., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы | мест | 176 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей-средним образованием (10-11 классы) | 153 +23 | 100 |
| 2 | Детские сады | мест | 21 | 85 % обеспеченности детей | 61 -40 | 35 |
| 3 | Клубы | мест | 80 | 80 мест на 1 тыс. чел. | 50 +30 | 160 |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 180 | 300 м2 на 1 тыс. человек | 219 -39 | 82 |
| 12 | Библиотека | тыс. томов | 6,66 | 4,5 тыс. томов, 3 читат. места на 1 тыс. чел. | 2,83 +3,83 | 135 |
| 13 | ФАП | кол | 1 | 1 | 1/ 1 | 100 |

## Транспортная инфраструктура

Исключительно важную роль в обеспечении производственно-хозяйственного комплекса и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Беш-Озекское СП (как и в Шебалинском районе и всей Республике Алтай) играет автомобильный транспорт. Это практически единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в республике.

Внутренняя сеть автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании представлена региональными и местными автомобильными дорогами. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха») посредством которой осуществляется связь с районным и республиканскими центрами и соседними районами.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Большая часть улиц и дорог села Беш-Озек не имеет твердого покрытия.

На территории села имеется  1 мост, существующие улицы узкие – 5– 8 м., что усложняет размещение инженерных коммуникации и благоустройства.

По территории села Беш-Озек  курсируют маршруты общественного транспорта направлениями на Онгудай, Улаган, Усть – Кан, Усть – Коксу, Кош – Агач.

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

В населенном пункте нет централизованного водоснабжения. Основная часть населения имеет водоснабжение из подземных  источников - местных скважин и колодцев. По ранее разработанному проекту предусмотрено строительство водопровода для обеспечения  водоснабжением части населения и строящейся школы, от расположенной на территории населенного пункта скважины:

2 – Г 1/87, глубиной 70м, дебит 10 м3/час, по заключению ООО «АлтайГЕО» качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества» и может быть использоваться только как техническая.

Водопроводная сеть из стальных труб диаметром 110 мм, общей протяженностью  453м, запроектирована «РОСГИПРОЛЕС» Алтайский филиал в 2005 году от существующей скважины.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

- Отсутствие централизованного водоснабжения;

- питьевая вода по своему содержанию  не соответствует санитарным нормам и требованиям, водозаборная скважина недостаточно защищена от возможного загрязнения из-за отсутствия зон строгого режима;

Необходимо:

- Строительство новых водозаборных узлов и новых водопроводных сетей, для охвата всех потребителей;

- Реконструкция существующих сооружений водоподготовки для подключения новых потребителей к существующим сооружениям, для доведения качества подаваемой воды населению до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»

### Водоотведение (канализация)

В селе Беш-Озек нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализованы в уличные выгребы различной емкостью. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, без какой либо очистки. Ливневая канализация и поля фильтрации,  для сбора сточных вод села – отсутствуют.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлена необходимость в реализации рабочего проекта очистных сооружений необходимой производительности, расположенных на требуемом расстоянии от населенного пункта в соответствии с нормами СанПин, необходимо предусмотреть очистные сооружения с биологической очисткой современной разработки.

### Теплоснабжение

Общественные, административные здания и частный жилой сектор с. Беш-Озек отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь. В населенном пункте 1 котельная производительностью 0,42 Гкал/час для отопления строящейся школы.

### Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей с.Беш-Озек  выполнено от подстанции 110/10 кВ.

Техническое состояние агрегатов удовлетворительное. Сети электроснабжения 10 кВ выполнены проводом марки СИП различного сечения. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ДЭС до потребителей.

Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

### Связь и информация

Населенный пункт телефонизирован от Шебалинской МС-240 автоматической телефонной станций, общим количеством 69 номеров. Автоматизированная телефонная станция имеет дефицит номеров, необходима ее реконструкция и модернизация.

В селе установлен таксофон «универсальной услуги». На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляет оператор сотовой связи МТС.

## Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Специфика географического положения района, расположенного в наветренной части по отношению к таким крупным техногенным объектам, как Семипалатинский Испытательный Полигон, Байконур и Горно – Обоготительные Комбинаты Восточного Казахстана, способствует региональному и техногенному воздействию на окружающую среду Республики Алтай: радиоактивному, химическому (компоненты ракетных топлив) и тяжелометальному загрязнениям.

Важным показателем экологического состояния территории является состояние ее воздушной среды. Радиоэкологическая ситуация на территории Шебалинского района определяется сочетанным воздействием природных и техногенных источников ионизирующего излучения. Ведущая роль принадлежит природным источникам, из которых более половины дозовой нагрузки создает радон и продукты его распада.

Концентрации гептила в почвах села Беш-Озек – 0,15 мг/кг.

В геологическом плане исследуемая территория находится в пределах Ануйско – Чуйской СФЗ (прогиб). Геологическая среда (горные породы) создают естественное гамма- излучение на характеризуемой площади.

Село Беш-Озек испытывает  негативное воздействие от притоков р. Песчаная, в приустьевой части которой оно расположено. Все наледи имеют гидрогенный характер, их распространение связано с особенностями руслового, как правило, многорукавного стока горных рек. Начало образования наледей – декабрь, максимальное развитие достигается в январе – феврале.

В селе Беш-Озек наледь развивается мозаично по протокам р. Шиверта и понижениям в рельефе, занимая обширные пойменные пространства в восточной части села. Активность наледи – высокая. Сооруженный 4-5 лет назад канал для отвода основного русла от села, достаточно эффективно регулирует летний речной сток, но не эффективен в корректировке повышенного зимнего стока. Мощность наледи на ограждениях усадьб достигает 0,3-0,5 м., в зоне подтопления огороды, хозяйственные постройки, дороги.

Пораженность села по р. Шиверта составляет 73%. Обеспеченность пораженных участков защитными сооружениями – крайне низкая. Необходимо сооружение протяженных противоналедных валов по правому борту р. Шиверта, с целью перекрытия проток и понижений, направленных к селу и регулировки зимнего стока.

Баланс территории в пределах существующих границ села Беш-Озек по современному состоянию

Таблица № 13

| №№ п/п | Наименование территории | Современное использование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % |
|  |  | м2 / чел |  |
| А | Селитебная зона |  |  |
| 1 | Жилая территория, в т ч: | 47,0 | 34,4 |
|  | одноэтажная усадебная | 47,0 |  |
| 2 | Участки зданий и предприятий обслуживания | 4,0 | 2,93 |
| 3 | Зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары), спортсооружения | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Улицы, проезды, площади, автостоянки | 3,9 | 2,85 |
| 5 | Коммунальная зона (котельные, ЖКХ, водозабор, пождепо) | 0,2 | 0,16 |
| 6 | Территории промышленных объектов | 2,5 | 1,86 |
| 7 | Прочие территории в пределах селитебной зоны (резервные территории, акватории рек и т.д.) | 79,1 | 57,8 |
|  | Итого по разделу А (пп 1- 6): | 136,7 | 100,0 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 136,7 |  |
| В | Внешняя зона |  |  |
| 1 | Свалка мусора | 0,2 |  |
| 2 | Кладбище | 0,7 |  |